## Slide 1
Учитель технологии специальной общеобразовательной
(коррекционной) школы №482 Морозов К.П.
Обработка бруска
строганием

## Slide 2
Подобрать материал для бруска по размерам, заданным на чертеже
Линейка

## Slide 3: Разметить материал с припуском по длине и ширине
Линейка, угольник, карандаш

## Slide 4: Выпилить заготовку по линиям разметки по длине и ширине
Пила, ножовка

## Slide 5: Выстрогать широкую сторону бруска
Рубанок

## Slide 6: Проверить выстроганную широкую сторону бруска
Линейка

## Slide 7: Выстрогать узкую сторону бруска
Рубанок

## Slide 8: Проверить выстроганную узкую сторону бруска
Линейка, угольник

## Slide 9: Разметить ширину бруска
Линейка, карандаш

## Slide 10: Выстрогать узкую сторону бруска до линий разметки на широких сторонах
Рубанок

## Slide 11: Разметить толщину бруска
Линейка, карандаш

## Slide 12: Выстрогать широкую сторону бруска до линий разметки на узких сторонах
Рубанок

## Slide 13: Разметить длину бруска
Линейка, угольник, карандаш

## Slide 14: Отпилить припуск бруска по длине
Пила, ножовка

## Slide 15: Проверить размеры бруска и прямолинейность смежных сторон
Линейка, угольник

## Slide 16: Спасибо за внимание!